Základné podmienky pre používanie fasádneho a pojazdného lešenia

1.Montáž a demontáž  fasádneho a pojazdného  lešenia môžu vykonávať

len pracovníci, ktorí majú platné   LEŠENÁRSKE  PREUKAZY

2. Po ukončení každého lešenia ( prípadne jeho doplňujúcej novej časti ) musí

byť oficiálne odovzdané užívateľovi písomným záznamom  a  založený

tzv. MONTÁŽNÝ – PREVÁDZKOVÝ DENNÍK LEŠENIA ( M-P DL)

na  zaznamenávanie predpísaných pravidelných odborných kontrol

3. Firma ( jej pracovníci ), ktorá fasádne lešenie montovala, je povinná vykonávať

predpísané pravidelné, prípadne mimoriadne kontroly lešenia so zápisom

do M-P DL - určený interval kontrol :

a)   min. každých 30 dní

b)   každých 14 dní v prípadoch otrasov ( blízkosť komunikácie, žel. trate a pod)

c)   podľa potreby - ihneď  po víchrici , búrke a pod. a na požiadanie stavby

4.  Lešenie ma byť „denne“ prekontrolované  ( vizuálna kontrola ) zodpovedným

vedúcim pracovnej skupiny ktorá lešenie používa.

Závady musia byť okamžite -  pred začatím prác !  odstránené

5.  Pri mimoriadnom použití lešenia v osobitných prípadov  - v zimnom období - musí

byť pracovná podlaha úplne  očistená od snehu a ľadu.

6.  Každé pole fasádneho lešenia kde sa vykonáva nejaká činnosť , alebo pohyb

a presun pracovníkov, musí byť vybavené predpísanou tzv. okopovou zarážkou

podlahy o min. výške 15 cm.

Pri dielcových lešeniach musia byť použité originálne okopové dosky!

7.  Medzi jednotlivými dielcami pracovnej podlahy nesmie byť väčšia medzera

ako 3 cm.

8.  Prielezné  otvory na každom podlaží

a)   pri rúrkovom lešení nesmú byť nad sebou

b)   na dielcovom lešení musia byť stále prekryté originálnym poklopom

9.  Na lešení musí byť pripravený dostatočný počet predpisom vyhovujúcich rebríkov .

U dielcových lešení výlučne len originálne k ním patriace rebríky.

10. Na lešení ( aj počas montáže a demontáže ) je nutné sústavne používať predpísanú

ochrannú prilbu ( vybavenú aj tzv. podbradnými remienkami ) a na najvyššom

podlaží pri montáži a demontáži lešenia aj  bezpečnostný postroj, originálne prídavné

lano s vhodnými koncovými  karabínami a tlmičom pádu.

11. Po ukončení lešenia – pred jeho použitím – pripevniť predpísanú ZELENÚ

TABUĽKU  s predpísanými údajmi o jeho kompletnosti a bezpečnom stave a podpísanú

zodpovedným pracovníkom montážnej pracovnej skupiny.

spracoval :   Ivan  Jacko – Inštruktor lešenárskej techniky  –  Autorizovaný bezpečnostný technik

Juraj  Jacko – Inštruktor lešenárskej techniky  –  Bezpečnostný technik