OSOBITNÉ    POŹIADAVKY

BEZPEĆNOSTI   PRÁCE    V  OBJEKTOCH  ZA   PLNEJ    PREVÁDZKY-

Uvedené úlohy sú povinní plniť – hlavný dodávateľ  a všetci subdodávatelia.

Tento dokument zapracovať aj do obsahu Prílohy „ D“

( Dokumentácia BOZP  pre subdodávateľov ako neoddeliteľná súčasť – Príloha k ZMULE o DIELO a k OBJEDNÁVKE )

1.Výkon pracovnej činnosti začať až po

a) podrobnom oboznámení sa s Plánom BOZP oproti podpisu ( viď osobitná

Príloha tohto Plánu)

b) Vykonanie aj ďalších organizačných opatrení  podľa danej situácie t.j.

- určiť konkrétne opatrenia – podmienky pre prísun materiálu do

objektu a odsun odpadového materiálu

- určiť postupnosť prác nevyhnutných pre prípadne úplne vyprázdnenie

časti stavebného objektu ( SO) po informácií a dohode so zástupcom

rekonštruovaného objektu

- odvysielať informatívnu reláciu v rozhlase inštalovanom v budov

- dôkladne výstražne označiť vnútorný a vonkajší priestor pracoviska,

včítane inštalovania vhodných originálnych zákazových, príkazových

Tabuliek na určené miesta ( podľa situácie)

2.   Denne kontrolovať aktuálnosť ZOZNAMOV firiem a pracovníkov pohybujúcich

sa na stavenisku – pracovisku  - v objekte.

3.    Za účelom kompletného  - konkrétneho prehľadu zaviesť a sústavne viesť tzv.

KNIHU  NÁVŠTEV o vstupe všetkých iných osôb  ( nie pracovníkov) na pracovisku

a do objektu. Záznam použiť aj ako  základné vstupné poučenie z oblasti BOZP.

4.   Všetok odpadový materiál ( rôzne ostro hranné plechy, drevá, okná, sklo a pod.)

bezodkladne z objektu vypratávať, najneskoršie pred ukončením každej pracovnej

zmeny.

5.   Na vonkajších priestorov – v rámci preventívnych proti úrazových opatrení

- uskladňovať všetok stavebný odpadový  materiál a sutinu len do nato určených

veľkoplošných kovových kontajnerov.

Nebezpečný odpad skladovať osobitne v zmysle bez. a súvisiacich predpisov.

6 . Pri práci v objekte ako aj na vonkajšom pracovisku používať  len nepoškodené

v zmysle BP pravidelne  kontrolované  - prenosné rozvádzače k EZ, predlžovacie káble a

ručné el. náradie ! Ručné el. náradie nenechať nikdy bez dozoru !

7.  V prípade vyskytnutia sa novovzniknutej alebo mimoriadnej situácie bezodkladne zastaviť

pracovnú činnosť – pokračovať až po oficiálnej dohode s prevádzkovateľom objektu –

inštitúcie, so stavebným dozorom a koordinátorom bezpečnosti práce. Túto okolnosť zapísať

aj do Stavebného denníka a KNIHY BOZP pracoviska.

Spracoval : Ivan Jacko   autorizovaný bezpečnostný technik

koordinátor bezpečnosti práce